## Slide 1
Κανόνες ηλεκτρικών κυκλωμάτων
Τα τμήματα ενός κυκλώματος που διαρρέονται από την ίδια ένταση ρεύματος λέγονται κλάδοι του κυκλώματος.
πχ ΑΒ, ΔΓ, ΒΓ,…
Τα σημεία στα οποία ενώνονται δύο ή περισσότεροι κλάδοι λέγονται κόμβοι του κυκλώματος
πχ Α, Β, Δ, Γ
Μια κλειστή διαδρομή από κλάδους που τους συναντάμε μία φορά και καταλήγουμε στο ίδιο σημείο λέγεται βρόχος του κυκλώματος
πχ ΑΒΔΑ, ΒΓΔΒ ….

## Slide 2
Κανόνες ηλεκτρικών κυκλωμάτων
1ος Κανόνας του Κίρχοφ
Το άθροισμα των εντάσεων των ρευμάτων που εισέρχονται σε ένα κόμβο ισούται με το άθροισμα των εντάσεων που εξέρχονται.
στο κόμβο Β:
I3 + I4 = I5
στο κόμβο Δ:
I2 + I6 = Ι4

## Slide 3
Κανόνες ηλεκτρικών κυκλωμάτων
2ος Κανόνας του Κίρχοφ
Διαδικασία:
Σημειώνουμε αυθαίρετα τη φορά των ρευμάτων. Αν ένα ρεύμα βγει αρνητικό τότε θα αλλάξουμε τη φορά
Επιλέγουμε τη φορά που θα διατρέξουμε το βρόχο
Θετικές τις ΗΕΔ όταν η φορά που επιλέξαμε συναντά πρώτα τον αρνητικό πόλο, αρνητικές όταν η φορά συναντά τον θετικό πόλο.
Θετικές τις πτώσεις τάσεων όταν το ρεύμα έχει φορά ίδια με τη φορά που επιλέξαμε να διατρέξουμε το βρόχο.
Ε1 – Ε2 = -Ι1R1 + Ι2R2 + Ι3R3 + Ι4R4

## Slide 4
Συνδεσμολογία αντιστάσεων σε σειρά
+
_
R1
R2
R3
I
+
_
Rολ = ;;;;;
I
E
E

## Slide 5
Συνδεσμολογία αντιστάσεων σε σειρά
I
+
_
R1
R2
R3
I
I
UAB
UBΓ
UBΔ
ένταση ρεύματος Ι διαρρέει το κύκλωμα και τις αντιστάσεις;;;
A
Β
Γ
Δ
E
Πτώση τάσεως UAB = ;
UBΓ = ;
UΓΔ = ;
r=0

## Slide 6
Πτώση τάσεως
I
Rα
Rσ
Rβ
I
I
U1
U
Uσ
U2
Η συσκευή τροφοδοτείται από δύο αγωγούς μήκους 400m, διατομής 10ο καθένας από χαλκό. Διαρρέεται από ρεύμα 20Α. Είναι U = 220 V. Με τι τάση Uσ θα λειτουργεί η συσκευή; Αν η ονομαστική τάση λειτουργίας είναι 220 V τι πρόβλημα δημιουργείται;
Ειδική αντίσταση χαλκού
ρ = 0,0176
Rα = η αντίσταση του ενός αγωγού = ρ = 0,0176 = 0,704Ω
Επίσης η αντίσταση του άλλου αγωγού Rβ = 0,704Ω
U1 = Ι Rα = 20 0,704 = 14,08 V, U2 = Ι Rβ = 20 0,704 = 14,08 V
U = U1 + Uσ + U2 220 = 14,08 + Uσ + 14,08 Uσ = 220 - 14,08 – 14,08
Uσ = 191,84 V